## Slide 1: 目录
初始化
2. plmn/rat选择
3. 扫频、小区搜索、小区选择
4. 随机接入、RRC连接建立、注册
5. 注册成功之后的终端行为

## Slide 2
搜网注册说明及步骤粗略介绍
搜网注册，大家在使用手机或者其它终端的时候，可能不会特别关注到这个过程，因为重启或者热拔插sim卡之后，信号图标很快就显示到状态栏了； 但是作为从事通信或者modem相关工作的人来说，这是一个非常基本但是又非常重要的流程，因为这是后续所有服务的前提；那么，开机之后的modem搜网注册流程具体是怎样的，面对多种网络多种制式覆盖的环境下(电信、移动、联通)，终端是如何找到需要的网络的？ 如何和网络进行通信？ 下面就以高通平台为例， 结合协议、代码、日志等详细描述下正常的开机搜网注册过程，希望通过这个文档，对后续大家分析场测的掉网、无服务等问题有一定的帮助；
根据协议和代码，一般把搜网注册分为如下四个大的步骤：
1. 初始化，主要是读取sim卡内、NV等与搜网注册相关的内容、policyman，sd等模块决策当前整个系统的参数和行为；
2. PLMN和RAT选择，主要是决定当前使用哪个PLMN和RAT去进行搜网注册，以及失败之后的顺序；
3. 扫频、小区搜索、小区选择，根据当前选择的PLMN和RAT，去发现对应的合适的小区；
4. 随机接入、rrc连接以及注册，和接入网、核心网进行交互，附着在核心网上，获得正常的服务；
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 3
初始化
插入卡或者是上电之后，会读取sim卡或者efs/nv相关信息，加载对应的mbn、执行相关的policy策略，判断sim卡是否有效，以及SD模块去决策在哪个系统上去获取服务；具体可以从如下log中查看：
//sim ready
02:42:32.119 [ mmocmmgsdi.c 2072] =MMOC= CARD_INSERTED: Set sim_available_status on sub 0
02:42:32.128 Phonebook Manager/High [ qmi_pbm.c 5580] Card ecc for session type 6: 110,120,119,999,911,122,118,08,000,112
02:42:32.128 Phonebook Manager/High [ qmi_pbm.c 5663] Hardcoded ECC : #911,*911,112,911
02:42:34.929 [ mmgsdi.c 7938] MMGSDI_SUBSCRIPTION_READY_EVT, app: 0x3, slot: 0x1
//执行相关的policy
02:42:34.936 Policy Manager/High [ policyman_uim.c 1045] IMSI PLMN: (MCC 460, MNC 1, pcs_incl 0)
02:42:34.939 [ policyman_policy.c 209] subs 0: -------Started executing policy version 1101.2.7 (17720529)
02:42:34.939 [ policyman_policy.c 224] subs 0: ----------- Finished executing policy 1101.2.7 (8 ticks)
//加载MBN
02:42:34.935 MCFG/High [ mcfg_uim.c 2379] Selecting config using IMSI MCC=460 MNC=1
02:42:34.949 MCFG/Medium [ mcfg_utils.c 913] Config: C3I_CN-LA-7+7_mode-SDM439
02:42:34.949 [ mcfg_map.c 944] mcfg_print: type 1 sub 0 active len 20 id:54~13
02:42:34.949 MCFG/Medium [ mcfg_utils.c 913] Config: VoLTE-CU
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 4
初始化
//判断sim是否available；
02:42:35.007 NAS REG/High [ reg_send.c 1953] DS: SUB 1 =REG= MMR_SIM_AVAILABLE_REQ
02:42:35.008 NAS MM/High [ mmsim.c 1621] DS: SUB 1 =MM= SIM IMSI length: 8
02:42:35.008 NAS MM/High [ mmsim.c 1625] DS: SUB 1 =MM= SIM IMSI[0] = 73 SIM IMSI[1] = 6 SIM IMSI[2] = 16 SIM IMSI[3] = 7
SIM IMSI[4] = 118 SIM IMSI[5] = 50 SIM IMSI[6] = 4 SIM IMSI[7] = 98
02:42:35.018 NAS REG/High [ reg_send.c 857] DS: SUB 1 =REG= CM_SIM_AVAILABLE_CNF
//SD决策
02:42:35.037 [ sdss.c 55272] =SD= PM -> SD: rat_acq_order for asubs_id 0, num_rat 3
02:42:35.037 [ sdss.c 55288] =SD= rat_acq_order[0]: 9 [1]: 5 [2]: 3 [3]: 0 [4]: 0 [5]: 0
02:42:35.037 [ sdss.c 55167] =SD= adding rat 2 to rat_acq_order index 3
02:42:35.037 [ sdss.c 55167] =SD= adding rat 4 to rat_acq_order index 4
02:42:35.037 [ sdss.c 55167] =SD= adding rat 11 to rat_acq_order index 5
02:42:35.040 [ sdss.c 20825] ** Activate user script = ssscr_user_pwr_up ** on sub 0 stk 0
02:42:35.041 [ sdcmd.c 6416] =SD= <<<< Returned Action=16384, ss=0, asubs_id=0 <<<<
02:42:35.041 [ sdss.c 20499] =SD= ACQ_GWL: sys_mode = 9, acq_reqd = 1 bst_band_cap && band_cap
02:42:35.311 [ sdcmd.c 27555] =SD= Mode 4 not supported on any stack
02:42:35.311 [ sdcmd.c 27555] =SD= Mode 2 not supported on any stack
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 5
PLMN和RAT选择之协议描述
选择plmn和rat，分为手动和自动模式，在3gpp 23.122协议中，对plmn选择的模式和顺序有详细的描述：
a. 自动模式下根据协议23122 4.4.3.1.1节描述,plmn选择顺序如下：
rplmn-hplmn-uplmn-oplmn-other plmn;
b. 手动模式下根据协议23122 4.4.3.1.2节描述:
b.1 手动模式下使用用户指定plmn;
b.2 如果用户未指定，则选择rplmn;
b.3 如果rplmn为空，驻留一个较好可以accepted小屋获取limited service
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 6
PLMN和RAT选择之高通平台代码
plmn和rat选择，是在高通REG模块完成的；主要流程为：在reg模块的main函数中，对于cm发给reg的不同的请求类型，会调用不同的处理函数(比如开机或者无服务之后传过来的是service request，调用reg_state_process_cm_service_req处理)，在该函数下根据手动还是自动选择类型，分别调用不同的函数处理。先选择PLMN(PLMN选择的顺序就和协议中定义的一样)，然后再选择该PLMN的RAT(AP设置(NV10)和efs文件共同决定的rat list会通过service request一并传到reg模块，自动模式rat选择时会在该列表基础上参考SIM卡或者nv中rplmn rat或hplmn rat得到一个最终顺序列表，最开始选择第一个rat去尝试，如果注册失败会尝试第二顺序的rat，直到该plmn的所有rat都尝试完为止)，选择好plmn和rat之后，会调用reg_send_mmr_reg_req函数发送该请求到mm模块去处理；
a. 自动模式下各plmn和rat选择的.c文件和主函数如下：
a.1 rplmn和rat: Reg_mode_plmn_selection.c中start_plmn_selection函数;
a.2 hplmn和rat: Reg_mode_automatic_plmn_selection.c中start_automatic_plmn_selection函数;
a.3 preferred plmn和rat: Reg_mode_higher_priority_plmn_selection.c中start_higher_priority_plmn_selection函数;
b. 手动模式下
b.1 用户指定plmn和rat: Reg_mode_manual_plmn_selection.c中start_manual_plmn_selection函数;
b.2 未指定而且开机手动模式时选择hplmn;
b.3 其它情况直接调用reg_mode_start_limited_service函数获得一个限制服务；
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 7
PLMN和RAT选择之高通平台关键log
a. 自动模式下rplmn和rat选择时关键log如下：
//美国sprint测试log，可以看到随service_req传到reg模块的rat list为LTE/CDMA/HDR(9--2--4)，然后首先选择RPLMN，及RPLMN RAT，选择好之后直接发到下一个模块MM去处理
：
b. 手动模式下选择用户指定的plmn和rat log关键如下：
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 8
扫频、小区搜索、小区选择之LTE扫频
MM模块收到reg模块发来的注册请求，根据传来的intial_rat 发送rrc_service_req去激活对应协议栈，在接入层模块进行扫频，小区搜索，小区选择等；lte_rrc/rrc/rr收到mm/emm发送过来的service_request，先激活pdcp/rlc/mac/cphy模块，获取所有支持的特性(频段、CA等)，然后再选择一个频点去扫描；由于支持多个频段，每个频段带宽范围大，如何快速在一个频段上选择一个信号较好的频点去搜索到小区呢？
1. LTE扫频，分为system scan和band scan。system scan即频点扫频，每次终端注册或手动搜网，当找到一个合适小区会把该频点相关信息（plmn/freq）保存在efs中acq_db中，下次开机注册优先使用该频点搜索小区；
02:41:36.455 NAS MM/High [ emm_rrc_if.c 552] DS: SUB 1 EMM: Sent LTE_RRC_SERVICE_REQ scan_scope 1,
/* Scan scope for Acquisition or BPLMN search */
typedef enum
{
SYS_SCAN_SCOPE_NONE = -1, /* FOR INTERNAL USE ONLY! */
SYS_SCAN_SCOPE_FULL_BAND,
SYS_SCAN_SCOPE_ACQ_DB,
SYS_SCAN_SCOPE_MAX /* FOR INTERNAL USE ONLY! */
} sys_scan_scope_e_type;
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 9
扫频、小区搜索、小区选择之LTE小区搜索
从一个频点，通过匹配等一系列同步的过程找到PCI或者PSC的过程就是小区搜索；LTE的同步过程主要分为时隙同步(PSS:Primary Synchronization signal)和帧同步：(SSS:Secondary Synchronization signal)两个步骤,下面以FDD为例来具体描述一下同步过程：
1. 时隙同步： LTE FDD类型的无线帧长为10ms，每帧含10个子帧，每个子帧有2个时隙(slot)，每个时隙包含7个符号; PSS在子帧0和5的第一个slot的最后一个symbol中发送；从下图中可以看出，一个系统帧内有2个相同的PSS，所以UE捕获到PSS之后，可以确定出5ms的timing；
2. 帧同步：FDD下，解出了PSS之后，在前一个符号去解码SSS； 由于在子帧0和子帧5上的SSS是不同的，因此，盲检SSS，成功解出SSS之后，我们是能够知道该SSS是位于子帧0还是子帧5的，进而确定了该无线帧中子帧0的位置；
PSS携带所处cell的组ID(0-2), SSS携带了cell的物理层ID(0-167),最终组合得到了所在小区；
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 10
扫频、小区搜索、小区选择之LTE扫频、小区搜索关键log
20:10:27.679 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 6509] CSP: Acq requested on earfcn 41292
20:10:27.679 LTE RRC/High [ lte_rrc_llc.c 1409] Sent Acq Request
20:10:27.720 [C4] 0xB115 LTE LL1 SSS Results
EARFCN = 41292
| 0| 6153| 422| Normal| Pre| 826| 243984| 0|
| 1| 1842| 418| Normal| Mid| 2137| 244000| 0|
| 2| 1487| 421| Normal| Mid| 798| 243984| 0|
| 3| 799| 428| Normal| Pre| 2477| 244016| 0|
| 4| 736| 324| Normal| Pre| -1041| 244144| 0|
| 5| 673| 417| Normal| Pre| -896| 244000| 0|
20:10:27.720 LTE ML1/High [ lte_ml1_sm_acq.c 3640] Acq search results for bin 0: 6 cells found
20:10:27.753 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 27463] CSP: Acq succeeded on physical cell ID 422 on earfcn 41292
20:10:27.766 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 29513] CSP: Adding cell to Acq DB
20:10:27.766 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 12025] CSP: Acq list count = 10
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 11
扫频、小区搜索、小区选择之WCDMA扫频
WCDMA扫频，分为acq db和频段扫描，频段扫描中又分为raw scan和fine scan；acq db不用多说，和LTE是一个意思，只是WCDMA和LTE保存的NV不同(调用rrc_csp_write_acq_db_info把频点写入到NV中)；raw scan意为粗扫，把频段以一定步长大致扫描一遍，按信号强度进行排序，以最好的频点为中心，对该频点周围范围再进行fine scan（在扫频过程中如果前面已经扫过，那么下次扫描是会skip掉该频点一段范围频点不用扫描。）再次根据信号强度对fine scan的频点进行排序，从第一个频点开始进行小区搜索；
找到了一个信号最好的频点，此时仅仅只能接收到一些模拟信号，那么终端是如何从该模拟信号，经过一步步处理，搜索到一个合适的小区？要理解这个过程，先需要了解一下W的帧、时隙、码片等信息；WCDMA中每个10ms的无线帧包含15个slot，一个slot含有2560chips(一个帧含有384chips)，WCDMA系统是用扰码来进行识别的，一共使用512个主扰码，被分成64组，每组8个主扰码。WCDMA小区搜索涉及到的物理信道：p-sch（主同步信道）s-sch（辅助同步信道）p-cpich（公共导频信道）p-ccpch（主公共控制物理信道）；
WCDMA具体小区搜索过程如下图：
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 12
扫频、小区搜索、小区选择之WCDMA小区搜索
1. 时隙同步：在p-sch信道上每个时隙前256chips的信息是相同的，即主同步码，这样只需要去过滤和匹配本地的主同步码，即可找到每个时隙的开头;
2. 帧同步和主扰码组识别 ：64组辅助同步码和前面介绍的64组主扰码组是一一对应。在每个时隙的边界，对s-sch信道进行捕获。前256chips发送的是ssc，那么15个时隙可以得到一个辅助同步码组；那么通过检测和运算可以得出帧的边界，以及使用的是哪一组同步码组，通过同步码组和主扰码组的一一对应，进而识别使用的主扰码组。
3. 主扰码确定：WCDMA系统中，小区是通过主扰码来区分的，因此主扰码识别也可以称之为小区识别；前面识别到小区的帧头，以及主扰码组之后，用扰码组中的8个主扰码分别同P-CPICH信道做相关运算，就能解出主扰码；
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 13
扫频、小区搜索、小区选择之WCDMA扫频、小区搜索关键log
08:32:05.272 WCDMA RRC/High [ rrccspdb.c 3318] WBP: Adding ACQ DB band 16 to prioritized band list
08:32:05.273 WCDMA RRC/High [ rrccspdb.c 2169] Acq DB Freq 10750 NOT scanned. Scan
08:32:05.273 WCDMA RRC/High [ rrccspdb.c 2169] Acq DB Freq 10700 NOT scanned. Scan
08:32:05.326 WCDMA L1/Fatal [ srchacq.c 3684] ACQ REQ:Rx AGC -99 Chan 10750 band 1024
08:32:05.357 WCDMA L1/High [ srchacq.c 3303] ACQ_CNF: Failure on freq=10750 fail type 0 rxagc = -106
08:32:05.357 WCDMA RRC/High [ rrccsp.c 8567] Acq failed on freq 10750
08:32:06.233 WCDMA RRC/High [ rrccspdb.c 3350] LFS_COOS: Exhausted list scan db. Initialization done for RAW/FINE frequency scan
08:32:07.327 WCDMA L1/High [ srchfs.c 1471] SRCH type 0 the raw and fine scan thresholds are -103 and -482
08:32:07.378 WCDMA L1/Fatal [ srchacq.c 3684] ACQ REQ:Rx AGC -76 Chan 10700 band 1024
08:32:07.526 WCDMA L1/High [ srchacqproc.c 866] ACQ SUCCESS! FREQ:10700 PSC:100 STTD:0 PROC:0
08:32:07.820 WCDMA RRC/High [ rrccspdb.c 1641] Updated: PLMN 204-16 freq 10700 scr_code 1600 band 1024 CSG ID -1; num_csg_entries:0, curr_wr_index:12 in Acq DB
08:32:52.724 WCDMA RRC/High [ rrccspfscan.c 1618] Starting raw scan on UARFCN 2937
08:32:52.724 WCDMA L1/High [ srchfs.c 1583] RAW FS: Start 2937, End 3088
08:32:52.786 WCDMA RRC/High [ rrccspfscan.c 1658] Starting fine scan on UARFCN 2957
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 14
扫频、小区搜索、小区选择之小区选择过程
通过同步过程解出小区之后，会马上开始从广播信道接收必要的广播消息并解析，根据解出的信息判断该小区是否是符合要求的suitable cell，如果是，则驻留在该小区上，获得小区服务；小区选择的具体过程如下：
1. PLMN匹配： 从广播消息中解析该小区属于哪个PLMN，和REG层选择的PLMN进行匹配，判断当前的小区是否属于请求PLMN的小区，如果匹配，则继续向后进行；
20:10:27.753 LTE RRC/High [ lte_rrc_sib.c 14297] Received get_sibs_req with phy_cell_id = 422, freq = 41292
20:10:27.763 LTE ML1/High [ lte_ml1_md.c 7663] PBCH decode resp: MIB cell (41292,422), BW 100 # ant 2 pHICH res|dur 0x20 sfn 56 ref time 0x000662910 freq err 0
20:10:27.765 LTE RRC/High [ lte_rrc_sib.c 17822] Received ind has SIB1 for phy_cell_id = 422 & freq = 41292
20:10:27.766 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 29285] CSP: Received SIB1
20:10:27.766 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 16100] CSP: PLMN match from EHPLMN list= MCC: [3 1 0 ] MNC: [1 2 0 ]
20:10:27.766 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 16213] CSP: Cell Suitable for EHPLMN/HPMN/REQ PLMN 0
2. 小区选择：根据广播消息中解析的接入等级，小区门限， 终端当前测量的信号等，判断是否满足S准则，满足则小区选择成功；
20:10:27.840 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 29067] CSP: Proceeding to cell select request
20:10:27.840 LTE RRC/High [ lte_rrc_csp.c 29095] CSP: q_rxlevmin = -128 qrxlevmin_offset = 0
20:10:27.840 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 29106] CSP: p_Max = 27 in SIB1
20:10:27.840 LTE RRC/High [ lte_rrc_csp.c 29158] CSP: Rel9 q_qualmin = -34 q_qualmin_offset = 0
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 15
扫频、小区搜索、小区选择之小区选择过程
20:10:27.840 LTE ML1/Medium [ lte_ml1_mgr_stm.c 20878] L1M: LTE_CPHY_CELL_SELECT_REQ
20:10:27.843 LTE ML1/High [ lte_ml1_sm_idle.c 5112] Cell (41292,422) Srxlev 17, rsrp -107 rsrq -15 qrx -128 qrx_off 0 pmax 27 pcomp 4
20:10:27.843 LTE ML1/Medium [lte_ml1_mgr_cphy_cnf_handlers.c 1331] LTE_CPHY_CELL_SELECT_CNF Status: 0
20:10:27.843 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 31548] CSP: Cell select req is success, configuring
20:10:27.843 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 31559] CSP: Suitable cell
3. 小区驻留： 小区选择成功之后，继续接收其它广播消息， 并进行一些公共信道配置，然后驻留在该小区上；
20:10:27.844 LTE RRC/Low [ lte_rrc_llcdb.c 7285] Preamble Initial power -110
20:10:27.844 LTE RRC/Low [ lte_rrc_llcdb.c 7198] Power ramping step 4
20:10:27.844 LTE RRC/Low [ lte_rrc_llcdb.c 7152] Preamble trans max 10
20:10:27.847 LTE RRC/High [ lte_rrc_llc.c 4334] LTE_CPHY_COMMON_CFG_CNF received with success
20:10:27.847 LTE ML1/Medium [ lte_ml1_mgr_stm.c 19767] LTE_CPHY_DEDICATED_CFG_REQ
20:10:27.850 BCCH_DL_SCH / SystemInformationRadio Bearer ID: 0, Freq: 41292, SFN: 65
20:10:27.851 LTE ML1/Medium [lte_ml1_mgr_cphy_cnf_handlers.c 1462] LTE_CPHY_DEDICATED_CFG_CNF Status: 0
20:10:27.853 LTE RRC/Low [ lte_rrc_csp.c 25289] CSP: Camped on physical cell ID 422 on earfcn 41292
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 16
随机接入、RRC连接建立、注册之LTE随机接入过程
终端驻留到一个suitable小区之后，接入层会上报驻留指示给非接入层(MM/EMM), MM/EMM/GMM根据当前的state和substate，触发LU/ATTACH流程；但是此时该小区只分配了公共信道，注册的OTA消息需要在专用信道上发送给网络，终端和基站交互请求建立专用信道的过程就是rrc连接建立当然过程，要在公共信道上成功地把rrc连接请求消息发送给基站，需要和基站进行上行同步，这个过程就叫随机接入。
LTE随机接入的参数在系统消息SIB2中可以获取，包括最大功率、最大传输次数、功率攀升每步增加的功率，RAR的窗口大小等；LTE随机接入分为 基于竞争 的随机接入和 基于非竞争 的随机接入；UE初始接入属于 竞争随机接入场景；
LTE随机接入相关参数如下图：
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 17
随机接入、RRC连接建立、注册之LTE随机接入过程
基于竞争的LTE初始接入流程图：
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 18
随机接入、RRC连接建立、注册之LTE接入过程关键log
20:10:27.855 NAS MM/High [ emm_rrc_handler.c 3260] DS: SUB 1 =EMM= RRC_SERVICE_IND - MCC: D1 3, D2 1, D3 0 MNC: D1 1, D2 2, D3 0
20:10:27.862 NAS MM/High [ emm_utility.c 8776] DS: SUB 1 =EMM= reg allowed - 1
20:10:27.869 NAS MM/High [ emm_reg_handler.c 3901] DS: SUB 1 MM sent MMR_CAMPED_IND RAT: 2, BAND 40
20:10:27.928 NAS MM/High [ emm_update_lib.c 1731] DS: SUB 1 =EMM= Start Attach procedure, invalidate the security context
20:10:27.933 [ lte_mac_rach.c 693] rach_send_preamble cur_raid=20,pwr_lvl=-110,attempt #=1,seq #=1,fr_num=0
20:10:27.959 LTE ML1/Medium [ lte_ml1_rfmgr_trm.c 1482] Rach start req
20:10:27.973 LTE ML1/Medium [ lte_ml1_prach.c 4135] ULM -> RRC: RACH MSG1 SCHED IND on SFN : 77 SUB-FN : 7
20:10:27.982 LTE ML1/Medium [ lte_ml1_mgr_stm.c 15084] ML1: LTE_CPHY_RAR_PARAMS_REQ rcvd
20:10:27.982 [ lte_mac_rach.c 928] rach_preamble_resp_state_handler reset backoff,Result=1,tmp_rnti=2117
20:10:27.983 [ lte_ac_rach.c 1267] Got LTE_CPHY_MSG3_TRANSMISSION_IND stat=0,restart CTimer=64
20:10:27.997 LTE MACUL/Rach [ lte_mac_rach.c 1164] In RACH ConRes,got MSG4_RESULT_INDI mat=1,suf=6,syf=79
20:10:27.997 LTE MACCTRL/High [ lte_mac_ctrl.c 1623] Got RACH Confirmation for access reason 0 (0-Conn:1-RLF:2-HO:3-ULD:4-DLD), status=1
20:10:27.997 LTE RRC/High [ lte_rrc_cep.c 9962] RRC CEP: Received MAC_ACCESS_CNF. RACH Successful
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 19
随机接入、RRC连接建立、注册之WCDMA随机接入过程
WCDMA随机接入过程中使用的相关参数在广播消息sib5或sib6中获取，比如最大传输功率，最大重传次数，重传功率攀升因子，有效签名序列，有效子信道组，传输格式集合等等。随机接入过程如下：
1. 根据系统消息中获取的随机接入相关参数，从可用子信道组中选择一个时隙，从可用签名序列中选择一个签名，设置重传定时器，以一定初始功率发射（根据开环功控计算）该前导码；
2. 然后终端就去对应的下行链路接入时隙中，检查aich信道；
3. 如果没有检测到对应的捕获指示（1或者-1）那么终端按照规定的功率攀升因子，增加功率在下一个时隙继续发送，如果达到允许发送的最大功率或者最大重传次数，仍然没有检测到该捕获指示，则发送no ack on aich给mac层，退出随机接入；
4. 如果检测到捕获指示为1，则发送nack给mac层，退出随机接入;
5. 如果检测到捕获指示为-1，则在对应的时隙发送消息部分，随机接入成功结束;
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 20
随机接入、RRC连接建立之WCDMA接入过程关键log
08:32:07.864 NAS MM/High [ mmsend.c 1427] DS: SUB 1 =MM= MM sent MMR_CAMPED_IND RAT : 1, BAND : 4194304
08:32:07.864 [ mmsubstate.c 396] DS: SUB 1 =MM= MM Current Substate is 2, event 41 next_substate 8
08:32:07.866 [ mmsubstate.c 396] DS: SUB 1 =MM= MM Current Substate is 8, event 44 next_substate 4
08:32:07.866 NAS MM/High [ mmstate.c 713] DS: SUB 1 =MM= MM State change from 19 to 13, evt:4
08:32:07.867 NAS MM/High [ mmrrcconn.c 648] DS: SUB 1 =MM= MM sent RRC_EST_REQ to RRC proc_type 4
08:32:08.034 WCDMA L1/Fatal [ ulcmd.c 2858] entering rach cfg proc: Rach cfg: set mod/aich timing
08:32:08.034 [ wenc.c 12250] UL_RACH: PRACH channel added, rach current state set to READY
08:32:08.045 WCDMA L2/High [ macrach.c 513] Picked ASC 6
08:32:08.045 WCDMA L2/High [ maculdata.c 671] MAC_RACH: CCCH data present in this RACH TX
08:32:08.045 [ macrach.c 581] MAC_RACH: Passed Persistence. random_num 21243, Persistence 29490
08:32:08.055 [ wenc.c 10905] UL_RACH: Received AICH ACK, rach status 3 cx8_qty=195439 frm_qty=1027
08:32:08.075 [ wenc.c 11072] UL_RACH: RACH Tx successful, TxAgc 4, ai_Sum 12806 Free Add:0
08:32:08.075 WCDMA L2/High [ macrach.c 1052] rcvd L1_PRACH_ACK from L1
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 21
随机接入、RRC连接建立、注册之RRC连接建立
当随机接入成功，rrc连接建立请求被发送给接入网(ENB、RNC/NodeB)，接入网收到该请求后会下发连接建立，分配L2/L1资源，建立专用信道和srb等等。rrc建立过程如下：
1. 终端通过上行ccch信道向接入网发送rrc连接请求消息rrc connection request，请求建立一个rrc连接,
该请求中携带终端的标识(LTE中携带的是40位的随机数，W中携带的是tmsi或者imsi)和连接建立的原因；
2. 接入网通过下行ccch信道向ue发送rrc连接建立消息rrc connection setup消息中包含接入网分配的专用信道消息，包括分配的rnti，srb，专用信道配置信息等；
3. ue通过刚刚建立的上行dcch信道向接入网发送rrc连接建立完成消息rrc connection complete(包含nas请求消息)，rrc连接建立过程结束。
LTE和WCDMARRC连接信令如下图：
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 22
随机接入、RRC连接建立、注册之注册附着过程
rrc连接建立成功之后，终端会通过专用信道发送NAS信令，和核心网进行交互；以获得正常的cs和ps服务；整体注册流程如下：
1. rrc连接建立完成后，终端在刚才建立的专用信道上通过初始直传消息发送附着消息给和核心网(LTE: combined attach request, W: location_update_request/gmm_attach_request),并启动对应定时器；
2. 核心网收到附着请求后，开始公共过程，包括apn询问、终端能力询问，身份识别、鉴权、加密等；
3. 当这些公共过程完成后，如果接受终端的注册请求，则发送accept给终端，如果拒绝终端的注册请求，则发送reject消息给终端，并告知拒绝原因；
4. 终端的mm/emm模块收到accept消息之后，根据accept消息内容更新一些sim卡或者nv ( loci/psloci/epsloci、eplmn等) 并发送complete消息给核心网，注册完成，然后变更当前的状态，并发送mmr_service_ind给reg模块，告知服务状态，如果收到reject消息，会根据24008/24301协议描述，对于不同的原因执行不同的处理；
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 23
随机接入、RRC连接建立、注册之附着失败典型原因说明
1. #2(IMSI unknow in hlr)、#3(illegal ue)、#6(illegal me)当终端发起注册，cs域被这三种原因拒绝后，sim卡将会被认为cs无效，除非重启终端或者拔插sim卡才能恢复；
2. #3(illegal ue)、#6(illegal me)、#7(gprs service not allowed)当终端发起注册,ps域被这三种原因拒绝后，sim卡将会被认为ps无效，除非重启终端或者拔插sim卡才能恢复；
3. #8(gprs service and non-gprs service not allowed)当被该原因拒绝后，SIM卡将会被认为CS域和PS域均无效，除非重启终端或者拔插sim卡才能恢复；
4. #11(plmn not allowed)当被该原因拒绝后，将会把该plmn存放到forbidden plmn list中，自动模式下将会进行plmn搜索，然后选择一个available plmn去重新发起注册，重启或者拔插SIM卡不会把该plmn 从forbidden list 中移除，除非手动注册该plmn成功，才会把该plmn从forbidden列表中移除；
5. #12(location area not allowed)、#15(no suitable cells in location area)收到这两种拒绝原因之后，会把该小区所属的LA/RA/TA放到forbidden LA/RA/TA list中，终端将会进行小区重选，选择该plmn的其他location area去注册；
6. #13(roaming not allowed in this location area)、#14(gprs service not allowed in this plmn)收到这两种原因后，终端将会进行plmn重选，选择其他的plmn去重新发起注册；
7. #17(network failure)这个拒绝原因一般被用来测manage roaming，收到该拒绝原因后，终端会继续去发起注册请求，直到计时器attempt account达到5，然后进行plmn搜索，搜索到一个高优先级的available plmn去发起注册。
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络

## Slide 24
注册成功之后的终端行为
终端注册成功，RRC连接释放进入idle态之后，会周期性的去监听寻呼信道、广播信道等之外，主要还有两个比较重要的行为，HPLMN回选和小区重选，一个是尽可能的获得Home PLMN和Higher VPLMN服务； 另一个是保证总是驻留在信号最好的小区上；
1.HPLMN回选： 注册成功之后，如果当前获取的是漫游服务，在自动模式下，则会启动HPLMN回选；在reg模块，mmr_reg_cnf和mmr_service_ind中，会启动hplmn search timer，定时器超时之后会开始回选流程；具体流程这里暂时不讲，下图是其中一个timer启动场景：
08:32:10.757 NAS REG/High [ reg_timers.c 967] DS: SUB 1 =REG= Started HPLMN Search Timer (2 minutes)
08:32:10.758 NAS REG/High [ reg_state.c 11098] DS: SUB 1 =REG= CS_SERVICE on VPLMN(204-16)
2. 小区重选：终端在idle态下会周期性的测量邻区和当前服务小区的信号，根据测量的结果进行小区重选；小区重选可以分为同系统和跨系统(irat)的重选;
Notes: 7月11日，美国最大的移动运营商Verizon官方宣布完成5G无线“标准”
然而，3GPP已经确定最早的5G无线标准要在2018年6月才完成
3GPP确定了5G标准化的两个阶段（第一阶段启动R15为5G标准，于2018年第二季度完成；第二阶段启动R16为5G标准，于2019年12月完成）。
在巴塞罗那2016年世界移动通信大会上，美国Verizon、韩国KT和SK Telecom、日本NTT DOCOMO四家运营商成立了一个联盟，叫5G公开试验规范联盟（5G Open Trial Specification Alliance）。该联盟旨在建立一个统一的5G试验标准，为世界各地不同的5G试验提供一个通用的、可扩展的公共平台，以更包容、更开放的态度促进部署5G试验网络